## Slide 1
Refinery Batch Scheduling
판매계획, 품질 스펙, 탱크 운용, 재고, deadstock를 동시에 고려하는 실무형 배합 스케줄링 지원 도구
Planning
Input Center와 Excel 업로드로 주문, 반제품, 탱크, 설정을 한 번에 조정
Scheduling
MILP + 재시퀀싱 + deadstock + inventory repair로 현실적 일정 생성
Explainability
간트, 탱크 수위, 재고, 배치별 품질 비교까지 화면에서 확인
Refinery Batch Scheduling | Executive Summary
1

## Slide 2
Operational Context
왜 이 문제가 어려운가
운영 복잡성
• 제품별 납기와 스펙이 다름
• 1개 제품을 2개 탱크 / 6개 배치로 분할 생산
• 4시간 배합 후 8시간 QC 필요
• 같은 블렌더에는 최소 gap 필요
• 탱크에는 deadstock가 남아 다음 품질에 영향
실제 계획 수립 시 함께 고려해야 하는 항목
판매계획
Due date, volume, export/domestic mix
품질
RON, RVP, Density, Sulfur, Olefin
탱크
용량, 초기 heel, 탱크 재사용 순서
반제품
재고, rundown, 원가
운영 제약
QC, blender gap, carryover contamination
Refinery Batch Scheduling | Executive Summary
2

## Slide 3
Algorithm Overview
어떻게 풀고 있는가
1. Master MILP
주문 시작 시점, 탱크 조합, 반제품 투입량 결정
2. Tank Resequencing
carryover contamination을 줄이도록 탱크 사용 순서 보정
3. Batch Timing
4h 배합 + 8h QC + blender gap 반영
4. Deadstock + Repair
heel 반영 성상 재계산과 inventory shortage repair
핵심 설계 철학: 정확한 전역 MINLP보다, 빠르고 설명 가능한 실무형 배치 계획과 재고 안정성을 우선
Refinery Batch Scheduling | Executive Summary
3

## Slide 4
User-Facing Deliverables
현재 도구가 제공하는 것
입력 화면
• Input Center에서 입력 요약 확인
• General Settings를 테이블로 일괄 편집
• Excel 파일로 Settings / Orders / Blendstocks / Tanks 업로드
• 주문 / 반제품 / 탱크 직접 수정
결과 화면
• Campaign Gantt
• Batch Detail
• Tank Level Profile
• Inventory Profile
• 주문/슬랙/반제품 사용량 + Runtime Profile
Batch Detail에서는 heel 성상, 배합 후 성상, target 성상을 한 화면에서 비교할 수 있으며 마지막 배치 spec 위반은 바로 강조 표시된다.
현재 기본 예시는 2개월 horizon, 총 70건 주문과 420개 배치를 대상으로 약 30초 수준에서 재계산할 수 있다.
Refinery Batch Scheduling | Executive Summary
4

## Slide 5
Value & Roadmap
실무 활용 가치와 확장 방향
실무 활용 가치
• 판매계획 변경 시 빠른 재시뮬레이션
• deadstock/heel 영향 정량화
• 재고 shortage를 0 미만으로 두지 않는 방향의 보정
• 설명 가능한 운영 대안 도출
• 현장 커뮤니케이션용 시각화 제공
확장 방향
• inventory overflow repair 추가
• insertion / block move 기반 local search 강화
• berth / vessel scheduling 연계
• scenario library 및 결과 비교
• contamination / tank cleaning 모델 확장
권장 활용 방식: 정답을 하나 고정하는 용도보다, 여러 운영 시나리오를 빠르게 비교하며 계획 후보를 압축하는 실무형 의사결정 지원 도구로 활용
Refinery Batch Scheduling | Executive Summary
5